## Slide 1
EQP-DES-2026-014
사전설계 문서
Centris Sym3 Etch
장비 데이터 시뮬레이터 개발 전 설계 문서
Applied Materials Centris® Sym3® Etch — Conductor/Silicon Plasma Etch Chamber
기획서 · 입출력 데이터 정의서 · 시나리오 설계서 · UI 설계서(실제 장비 HMI 관례) · 기능명세서 · 데이터 로그 설계서 · Antigravity 프롬프트
문서번호
EQP-DES-2026-014
버전
Rev.B
작성일
2026-07-03
대상 장비
Centris Sym3 Etch
구분
장비 제어 시뮬레이터 사전설계
다음 단계
Google Antigravity 구현
장비데이터분석프로그래밍 · 포트폴리오 사전설계
1

## Slide 2
Centris Sym3 Etch · 사전설계문서
EQP-DES-2026-014 · Rev.B · 문서 1 / 7
01 장비 기획서
무엇을 만들 것인가 — 장비명 · 공정 역할 · 개발 목적을 확정한다
장비명
Applied Materials Centris® Sym3® Etch (Conductor / Silicon Etch Chamber)
공정 역할
FinFET · GAA(Gate-All-Around) · 3D NAND Channel Hole 등 고종횡비 구조 형성을 위한 이방성(anisotropic) 플라즈마 식각 (Cl₂/HBr/O₂ 계열)
개발 목적
RF Source/Bias Power, Chamber Pressure, Gas Flow를 입력하면 Etch Rate · Etch Depth · Uniformity · OES 신호를 계산하고 공정 상태를 판정하여 CSV로 기록하는 시뮬레이터를 개발한다.
사용자
장비데이터분석 포트폴리오 제작자 · 공정/장비 엔지니어 · 데이터 분석가
최종 결과물
Streamlit 기반 UI 시뮬레이터 + equipment_log.csv 로그 파일 + 분석 노트북(Jupyter)
핵심 기능
1
장비 입력값 설정(RF/Pressure/Flow)
2
공정 시작 · 정지(Start/Stop)
3
실시간 그래프(Etch Depth, OES)
4
정상/주의/위험 판정(NORMAL/WARNING/FAULT)
5
CSV 로그 저장(equipment_log.csv)
장비데이터분석프로그래밍 · 포트폴리오 사전설계
2

## Slide 3
Centris Sym3 Etch · 사전설계문서
EQP-DES-2026-014 · Rev.B · 문서 2 / 7
02 입출력 데이터 정의서
“입력 → 장비 동작 → 출력” 구조 — Input 5 / Output 5 정의
구분 | 데이터명 | 단위 | 정상 범위 | UI 표시
Input | RF Source Power | W | 800 ~ 1000 | 슬라이더
Input | RF Bias Power | W | 100 ~ 200 | 슬라이더
Input | Chamber Pressure | mTorr | 10 ~ 30 | 숫자 입력
Input | Cl₂ / HBr Gas Flow | sccm | 80~150 / 60~120 | 슬라이더
Input | Electrode Temp | ℃ | 40 ~ 80 | 숫자 입력
Output | Etch Rate | nm/min | 목표값 ± 5% | 결과 텍스트
Output | Etch Depth | nm | 목표 도달 시 정지 | 실시간 그래프
Output | Uniformity | % | 95 이상 | 게이지
Output | OES Intensity | a.u. | 급감 시 Endpoint | 실시간 그래프
Output | Selectivity | ratio | 20 이상 | 결과 텍스트
※ Log Data(timestamp, equipment_id, status, result 등)는 문서 6 데이터 로그 설계서에서 별도 정의한다. 출력 데이터가 없으면 이후 데이터 분석 수업과 연결되기 어렵다.
장비데이터분석프로그래밍 · 포트폴리오 사전설계
3

## Slide 4
Centris Sym3 Etch · 사전설계문서
EQP-DES-2026-014 · Rev.B · 문서 3 / 7
03 정상 / 이상 시나리오 설계서
Dry Etcher 공정 흐름 예시 — 정상 식각부터 Endpoint 완료까지
0–60s
정상 식각
Status = NORMAL
RF Source 900W ± 근처 유지
Pressure 20mTorr 근처 유지
Etch Depth 선형 증가
61–80s
가스 유량 저하
Status = WARNING
Cl₂ Flow 120→95sccm 감소
Pressure ±3mTorr 변동
Etch Rate 편차 증가
81–95s
RF 불안정 / 고장
Status = FAULT
RF Bias 급변, 반사파 증가
Uniformity 95% 미만
OES 노이즈 증가
96–100s
Endpoint 완료
Status = COMPLETE
OES Intensity 급감
Target Depth 도달
장비 자동 정지
장비데이터분석프로그래밍 · 포트폴리오 사전설계
4

## Slide 5
Centris Sym3 Etch · 사전설계문서
EQP-DES-2026-014 · Rev.B · 문서 4 / 7
04 UI 화면 설계서
SEMI E30(GEM) 상태모델 기반 실제 Etch 장비 HMI 구성 — 챔버 미믹 · 레시피 스텝 · 트렌드 · 알람
EQUIPMENT ID
SYM3-ETCH-01
RECIPE
GAA_MAIN_ETCH_R3
LOT / WAFER
LOT2603 · W12/25
COMM STATE
REMOTE
PROCESS STATE
EXECUTING
HEALTH
NORMAL
STEP
3 / 4
챔버 미믹 다이어그램
MIMIC
RF Source Coil
Wafer / ESC (Bias)
Gas In
(Cl₂/HBr/O₂)
Throttle Valve → Turbo Pump
레시피 스텝 테이블
RECIPE STEPS
Step | Time(s) | RF/Bias(W) | Press.(mTorr) | Gas(sccm)
1 Strike | 5 | 300 / 50 | 30 | Ar 50
2 Break-thru | 10 | 600 / 100 | 25 | Cl₂ 80/HBr 40
3 Main Etch | 60 | 900 / 150 | 20 | Cl₂ 120/HBr 90
4 Over-Etch | 15 | 850 / 140 | 22 | Cl₂ 100/HBr 80
▸ 3번째 행(강조): 현재 실행 중인 스텝
실시간 트렌드 차트
TREND · SPC
Chart: 
| 0s | 15s | 30s | 45s | 60s | 75s | 90s
RF Source (W) | 0 | 300 | 600 | 900 | 900 | 900 | 850
Pressure (mTorr) | 0 | 30 | 25 | 20 | 20 | 20 | 22
Etch Depth (nm) | 0 | 5 | 22 | 55 | 90 | 121 | 140
[10:02:15] WARNING — Cl₂ Flow Low (95 sccm, Step 3) · [09:58:02] INFO — Recipe Step 3 (Main Etch) Started · [09:57:40] INFO — Chamber Pressure Stabilized (20.1 mTorr)
Start
Pause
Stop
Abort
Save Recipe
Export Log
※ Applied Materials의 실제 내부 HMI 화면은 비공개이며, 위 레이아웃은 SEMI E30(GEM) 표준 상태모델과 업계 표준 Etch 장비 HMI 관례(챔버 미믹 · 레시피 스텝 제어 · 트렌드 모니터 · 알람 로그)를 참고해 재구성한 것이다.
장비데이터분석프로그래밍 · 포트폴리오 사전설계
5

## Slide 6
Centris Sym3 Etch · 사전설계문서
EQP-DES-2026-014 · Rev.B · 문서 5 / 7
05 기능명세서
버튼을 누르면 어떤 일이 일어나는가를 먼저 글로 정의한다
기능명 | 사용자 동작 | 처리 내용 | 출력 / 화면 변화 (SEMI E30 상태)
레시피 로드 | 레시피 드롭다운 선택 | Strike→Break-thru→Main Etch→Over-Etch 4스텝 파라미터 로드 | PROCESS STATE: IDLE → READY
공정 시작 | Start 버튼 클릭 | 스텝 시퀀스 실행, 스텝별 타이머·RF·Gas 순차 적용 | PROCESS STATE: READY → EXECUTING
일시정지 | Pause 버튼 클릭 | 현재 스텝 파라미터 유지, 타이머 정지 | PROCESS STATE: EXECUTING → PAUSE
이상 감지 | (자동) 임계값 초과 감지 | Cl₂ 유량 저하 · RF 반사파 급증 등 감지, 알람 로그 기록 | HEALTH: NORMAL → WARNING / FAULT
공정 중단 | Abort 버튼 클릭 | 즉시 정지 및 안전 시퀀스(가스 차단, RF Off) | PROCESS STATE: → ABORTED
레시피/로그 저장 | Save Recipe / Export Log | 레시피 JSON 저장, 로그 DataFrame을 CSV로 저장 | recipe.json, equipment_log.csv 생성
※ PROCESS STATE(OFFLINE/LOCAL/REMOTE, IDLE/READY/EXECUTING/PAUSE/COMPLETE/ABORTED)는 SEMI E30(GEM) 표준 장비 상태모델을 따른다. HEALTH(NORMAL/WARNING/FAULT)는 이와 별도로 공정 품질을 판정하는 상위 레이어다.
장비데이터분석프로그래밍 · 포트폴리오 사전설계
6

## Slide 7
Centris Sym3 Etch · 사전설계문서
EQP-DES-2026-014 · Rev.B · 문서 6 / 7
06 데이터 로그 & 판정 로직 설계서
추후 분석 가능한 CSV 컬럼 구조와 NORMAL / WARNING / FAULT 판정 기준
컬럼명 | 예시 | 설명
timestamp | 2026-07-03 10:01:05 | 데이터 생성 시각
equipment_id | SYM3-ETCH-01 | 장비 ID
rf_source_power | 900 | RF Source Power (W)
rf_bias_power | 150 | RF Bias Power (W)
pressure | 20.5 | 챔버 압력 (mTorr)
cl2_flow / hbr_flow | 120 / 90 | 가스 유량 (sccm)
etch_rate | 48.2 | 식각 속도 (nm/min)
etch_depth | 121.3 | 누적 식각 깊이 (nm)
oes_intensity | 0.62 | Endpoint 신호 세기 (a.u.)
status / result | WARNING / NG | 장비 상태 판정 / 최종 품질 판정
판정 로직
NORMAL
RF 900±50W · Pressure 20±3mTorr · Uniformity ≥ 95%
WARNING
Cl₂ Flow < 100sccm 또는 Uniformity 90~95%
FAULT
RF 반사파 급증 또는 Uniformity < 90%
최종 판정: 핵심 Output 전부 만족 → OK, 하나라도 이탈 → NG
Etch Rate 계산식 예시
rate = 20 + (RF-800)*0.05
− (Pressure-20)*0.3
장비데이터분석프로그래밍 · 포트폴리오 사전설계
7

## Slide 8
Centris Sym3 Etch · 사전설계문서
EQP-DES-2026-014 · Rev.B · 문서 7 / 7
07 Antigravity 프롬프트
목표 · 컨텍스트 · 완료조건 중심의 task-oriented 프롬프트 구조 (전문은 별도 제공)
목표 (Goal)
Centris Sym3 Etch 동작을 모사하는 웹 시뮬레이터를 만들고, 로컬에서 실행 → 브라우저로 직접 검증 → 스크린샷과 함께 결과 보고까지 에이전트가 end-to-end로 수행
컨텍스트 (Context)
장비 특성(이방성 Cl₂/HBr/O₂ 식각), SEMI E30(GEM) 상태모델, Strike→Break-through→Main Etch→Over-Etch 4스텝 레시피 구조를 설명
기술 스택
Python + Streamlit 기본 지정, 더 적합한 대안이 있으면 에이전트가 제안하도록 여지를 둠
화면 구성 (5영역)
상태 바 · 챔버 미믹 다이어그램 · 레시피 스텝 테이블 · 실시간 트렌드 차트 · 알람 로그+제어 버튼을 문서 4 와이어프레임 기준으로 명시
판정 로직
Uniformity/Cl₂ Flow 기준의 NORMAL/WARNING/FAULT 및 OK/NG 규칙을 조건식 형태로 제시
데이터 저장
매 스텝/틱마다 timestamp–process_state–health까지 포함한 14개 컬럼을 equipment_log.csv에 append
완료 조건 (DoD)
5영역 렌더링 확인, Start→Pause→Stop / Start→Abort 전이 확인, Cl₂ 저하 시 알람 발생 확인, CSV 컬럼 검증, README 작성까지를 “완료” 기준으로 명시 — Antigravity가 스스로 검증하도록 유도
※ Antigravity는 대괄호식 스펙보다 “목표 → 컨텍스트 → 완료조건”을 자연어로 서술할 때 에이전트가 스스로 계획 · 실행 · 브라우저 검증까지 수행한다. 복사해 바로 붙여넣을 수 있는 프롬프트 전문은 채팅 답변에 별도로 제공했다.
장비데이터분석프로그래밍 · 포트폴리오 사전설계
8

## Slide 9
Centris Sym3 Etch · 사전설계문서
EQP-DES-2026-014
— 최종 체크리스트 & 다음 단계
이 항목이 모두 충족되면 바이브코딩으로 넘어갈 준비가 끝난 것이다
[ 01 ]
장비명과 공정 역할이 명확하다
[ 02 ]
Input 5개, Output 5개가 구체적으로 정의되어 있다
[ 03 ]
정상 / 주의 / 위험 / OK / NG 판정 기준이 있다
[ 04 ]
UI 4영역(제어 · 상태 · 그래프 · 로그)이 구체적이다
[ 05 ]
버튼별 기능(Start/Stop/Fault/Save/Reset)이 명확하다
[ 06 ]
CSV 로그 컬럼이 통일되어 있고 분석 가능하다
[ 07 ]
바이브코딩 프롬프트가 AI가 바로 개발 가능할 만큼 구체적이다
다음 단계
이 설계 문서(특히 문서 4 UI 설계서, 문서 7 Antigravity 프롬프트)를 그대로 Antigravity에 입력해 시뮬레이터를 구현하고, 생성된 CSV 로그로 데이터 분석 포트폴리오까지 연결한다.
장비데이터분석프로그래밍 · 포트폴리오 사전설계
9